## Slide 2
Análisis Geoespacial
Avance 2: Análisis de Puntos y Áreas
Presentado por Valeria Madariaga Cuello

## Slide 3
Contenido
Variables
Análisis Exploratorio
Modelos
Conclusiones
Referencias
Notes: El análisis por comunas evidencia una marcada heterogeneidad espacial en la distribución de los movimientos en masa registrados en Medellín. Las comunas Popular, Santa Cruz, Villa Hermosa, San Javier y Manrique presentan los mayores índices de concentración relativa, registrando una proporción de movimientos considerablemente superior a la esperada según el porcentaje de área que representan dentro del municipio. En contraste, comunas rurales como Santa Elena, San Antonio de Prado y Palmitas, pese a ocupar una fracción importante del territorio municipal, presentan una baja participación relativa en el inventario histórico de movimientos en masa. Estos resultados indican que la ocurrencia de movimientos en masa está influenciada por factores territoriales que trascienden el tamaño de las unidades administrativas, lo que justifica analizar variables condicionantes como la geología, las coberturas del suelo y, en etapas posteriores, la pendiente.

## Slide 4
Variables
Facultad de Minas
Sede Medellín

## Slide 5
Facultad de Minas
Sede Medellín
Variables
Puntos

## Slide 6
Facultad de Minas
Sede Medellín
Variables
Áreas

## Slide 7
Facultad de Minas
Sede Medellín
Variables
Áreas

## Slide 8
Facultad de Minas
Sede Medellín
Variables
Áreas

## Slide 9
Facultad de Minas
Sede Medellín
Variables
Áreas

## Slide 10
Facultad de Minas
Sede Medellín
Análisis exploratorio
Notes: Territorios artificializados presentan una ocurrencia de movimientos 2.1 veces superior a la esperada. Esto puede asociarse a cortes de ladera, urbanización, modificaciones del drenaje y sobrecarga de taludes. Bosques y áreas seminaturales muestran una ocurrencia ligeramente inferior a la esperada, posiblemente debido al efecto protector de la cobertura vegetal sobre la estabilidad superficial. Territorios agrícolas presentan una baja representación relativa, aunque la interpretación debe considerar el tipo de uso agrícola y su localización dentro del municipio.

## Slide 11
Facultad de Minas
Sede Medellín
El patrón observado para los movimientos en masa de Medellín está más cerca de sus vecinos más cercanos de lo que se esperaría en un patrón completamente aleatorio.
Existen muchas ubicaciones dentro del municipio que están relativamente lejos del movimiento en masa más cercano: el patrón tiene muchos huecos.
Los movimientos en masa en Medellín están agrupados
Puntos
Patrones de puntos

## Slide 12
Facultad de Minas
Sede Medellín
Puntos
Patrones de puntos

## Slide 13
Facultad de Minas
Sede Medellín
Contigüidad
Distancia
Áreas
Vecindad
Los 5 más cercanos
Todos quedan con vecinos, no hay islas, todos tienen la misma cantidad de vecinos
Notes: Territorios artificializados presentan una ocurrencia de movimientos 2.1 veces superior a la esperada. Esto puede asociarse a cortes de ladera, urbanización, modificaciones del drenaje y sobrecarga de taludes. Bosques y áreas seminaturales muestran una ocurrencia ligeramente inferior a la esperada, posiblemente debido al efecto protector de la cobertura vegetal sobre la estabilidad superficial. Territorios agrícolas presentan una baja representación relativa, aunque la interpretación debe considerar el tipo de uso agrícola y su localización dentro del municipio.

## Slide 14
Facultad de Minas
Sede Medellín
Áreas
Matriz espacial
Los 5 vecinos más cercanos

## Slide 15
Facultad de Minas
Sede Medellín
Áreas
MORAN
0.001
p
El número de movimientos en masa que se presentan en los barrios de Medellín no es aleatorio.
Existe autocorrelación espacial positiva significativa (I = 0.33; p = 0.001), indicando que los barrios con alta (o baja) cantidad de movimientos tienden a localizarse cerca de barrios con valores similares.
Notes: Los barrios con un alto número de movimientos en masa tienden a localizarse cerca de otros barrios con altos valores, mientras que los barrios con bajos valores también tienden a agruparse espacialmente.

## Slide 16
Facultad de Minas
Sede Medellín
Áreas
LISA

## Slide 17
Facultad de Minas
Sede Medellín
Áreas
Cluster espacial
SKATER produce regiones espacialmente continuas, mientras que K-means no considera la contigüidad espacial.
Notes: Territorios artificializados presentan una ocurrencia de movimientos 2.1 veces superior a la esperada. Esto puede asociarse a cortes de ladera, urbanización, modificaciones del drenaje y sobrecarga de taludes. Bosques y áreas seminaturales muestran una ocurrencia ligeramente inferior a la esperada, posiblemente debido al efecto protector de la cobertura vegetal sobre la estabilidad superficial. Territorios agrícolas presentan una baja representación relativa, aunque la interpretación debe considerar el tipo de uso agrícola y su localización dentro del municipio.

## Slide 18
Modelos
Facultad de Minas
Sede Medellín

## Slide 19
Facultad de Minas
Sede Medellín
Modelo
Variables del modelo
Media: 6.70
Varianza: 78.69
Índice de dispersión: 11.75
Varianza >> media
Variable dependiente
Y = # de movimientos en masa esperados en cada barrio de Medellín
Variables Condicionantes
X1 = Porcentaje de territorio artificializado por barrio
X2 = Porcentaje de depósitos aluviales y/o coluviales por barrio
X3 = Porcentaje de litología tipo Dunita por barrio
X4 = Porcentaje
Notes: Territorios artificializados presentan una ocurrencia de movimientos 2.1 veces superior a la esperada. Esto puede asociarse a cortes de ladera, urbanización, modificaciones del drenaje y sobrecarga de taludes. Bosques y áreas seminaturales muestran una ocurrencia ligeramente inferior a la esperada, posiblemente debido al efecto protector de la cobertura vegetal sobre la estabilidad superficial. Territorios agrícolas presentan una baja representación relativa, aunque la interpretación debe considerar el tipo de uso agrícola y su localización dentro del municipio.

## Slide 20
Facultad de Minas
Sede Medellín
Modelos
Correlación

## Slide 21
GLM
Poisson
Notes: Territorios artificializados presentan una ocurrencia de movimientos 2.1 veces superior a la esperada. Esto puede asociarse a cortes de ladera, urbanización, modificaciones del drenaje y sobrecarga de taludes. Bosques y áreas seminaturales muestran una ocurrencia ligeramente inferior a la esperada, posiblemente debido al efecto protector de la cobertura vegetal sobre la estabilidad superficial. Territorios agrícolas presentan una baja representación relativa, aunque la interpretación debe considerar el tipo de uso agrícola y su localización dentro del municipio.

## Slide 22
Facultad de Minas
Sede Medellín
GLM
Binomial negativa

## Slide 23
Facultad de Minas
Sede Medellín
GLM
Comparación menm observados y predichos

## Slide 24
Facultad de Minas
Sede Medellín
GLM
Análisis del error Modelo BN
Moran I del error= 0.27828697331649443
p-value = 0.001
Hay espacialidad en los residuos, se debe evaluar dependencia espacial con modelos SAR/CAR.
Para comparar distintos modelos de regresión espacial se utilizará la variable log-densidad de movimientos por barrio como variable dependiente.

## Slide 25
Regresión espacial
OLS X=log Densidad de menm
Moran I statistic standard deviate = 7.2009
p-value = 2.99e-13
sample estimates:
Moran I statistic Expectation Variance
0.236732706 -0.002881844 0.001107261
Hay correlación en los residuos
Como base de comparación se realizo un modelo clásico
Facultad de Minas
Sede Medellín

## Slide 26
Regresión espacial
Facultad de Minas
Sede Medellín
SEM X=log Densidad de menm
SAR SLX X=log Densidad de menm

## Slide 27
Facultad de Minas
Sede Medellín
Regresión espacial
SAR X=log Densidad de menm
CAR Leroux X=# de menm

## Slide 28
Modelo | R² / Pseudo R² | AIC | LogLik | Dependencia espacial | Comentarios
OLS | 0.484 | 1039.50 | -514.75 | No | Modelo base. Residuos con autocorrelación espacial.
SLX | 0.558 | 994.10 | -488.05 | WX | Mejora considerable el ajuste. Los atributos de los vecinos son importantes.
SAR | 0.636 | 960.97 | -473.49 | WY | Mejor ajuste global. Elimina la autocorrelación espacial residual.
SEM | 0.483 | 985.45 | -485.72 | Error espacial | Corrige la dependencia en los errores, pero ajusta peor que el SAR.
CAR Poisson | — | — | — | Efecto aleatorio CAR | Modela conteos y heterogeneidad espacial residual. Comparación mediante DIC.
SAR Regímenes (SKATER) | 0.632 | 965.60 | -496.80 | WY + Regímenes | No mejora significativamente respecto al SAR global.
Regresión espacial
Comparación de modelos
SAR
los barrios con pendientes más pronunciadas presentan una mayor densidad de movimientos en masa.
El incremento de superficies urbanizadas favorece la aparición de movimientos en masa.
un mayor porcentaje de estos depósitos incrementa la susceptibilidad.
La presencia de la unidad geológica Dunita se asocia con condiciones litológicas particulares que favorecen la ocurrencia de movimientos.
existe una dependencia espacial positiva importante, de manera que barrios rodeados por sectores con alta densidad de movimientos tienden a presentar también valores elevados, incluso después de considerar la pendiente, la geología y la artificialización.

## Slide 29
Facultad de Minas
Sede Medellín
Conclusiones
Los movimientos en masa en Medellín presentan un patrón espacial claramente agrupado.
La artificialización, la presencia de depósitos aluviales-coluviales y la pendiente fueron las variables con mayor influencia.
Los residuos de los modelos clásicos presentan autocorrelación espacial, por lo que los modelos espaciales mejoraron el ajuste.
Los regímenes espaciales no mejoraron significativamente el ajuste respecto al SAR global.
El modelo SAR obtuvo el mejor desempeño global, lo que indica que la densidad de movimientos en masa en Medellín no depende únicamente de las características locales del barrio. También está influenciada por la dinámica espacial de los barrios vecinos, lo que justifica el mejor desempeño del modelo SAR frente a un modelo de regresión convencional.

## Slide 30
Facultad de Minas
Sede Medellín
Geoportal SIMMA (Servicio Geológico Colombiano): https://simma.sgc.gov.co/#/
Geoportal SIRMED (Alcaldía de Medellín): https://www.medellin.gov.co/sirmed
Geoportal GeoMedellín (Alcaldía de Medellín): https://www.medellin.gov.co/geomedellin/aplicaciones
MIGG (Servicio Geológico Colombiano): https://miig.sgc.gov.co/Paginas/advanced.aspx
Referencias
Fuentes de datos
Bibliografía
https://edieraristizabal.github.io/Libro_AnalisisGeoespacial/

## Slide 31
Gracias